福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告稿）

项目名称：龙岩市工人文化宫4050KVA配电工程配电设备采购及实施

备案编号：F-GH-GK-202001-B0251-MZZJ

招标编号：[350800]MZZJ[GK]2020001

采购人： 龙岩市总工会

代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

2020年01月

第一章   投标邀请

福建省闽咨造价咨询有限公司采用公开招标方式组织龙岩市工人文化宫4050KVA配电工程配电设备采购及实施（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：F-GH-GK-202001-B0251-MZZJ。

2、招标编号：[350800]MZZJ[GK]2020001。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
     4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：（1）节能产品及环境标志产品，适用于（合同包1），节能产品、环境标志产品：按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）规定执行；（2）信息安全产品，适用于（合同包1）；（3）小型、微型企业，适用于（合同包1）；（4）监狱企业，适用于（合同包1）；（5）促进残疾人就业适用于（合同包1）；(6) 信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 投标人所投产品国家若有强制性要求或认证的（高压开关柜：型式试验报告；低压开关柜：CCC认证证书；变压器：型式试验报告；柴油发电机：检测报告；充电桩：CCC认证证书；电力电缆：检测报告，CCC认证证书），须提供最新一期产品节能减排清单有效的证明文件、CCC认证证书、型式试验报告等复印件加盖投标人公章。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 投标人须具备有效的不低于建设行政主管部门颁发的三级电力工程施工总承包（或三级输变电工程专业承包资质）和《施工企业安全生产许可证》，国家能源局电力监管机构颁发的有效《承装（修、试）电力设施许可证》，且具备承装、承修、承试均为五级以上(含五级)资质。 | 提供相关证明材料（资质证书、安全生产许可证、承装（修、试）证书）复印件并加盖投标人公章。（原件备查） |
| 一般资格证明文件中“财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）”补充说明 | 投标人提供经审计的财务报告复印件应为2019年度，无法提供的应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，否则视为资格审查不合格。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：龙岩市总工会

地址：龙岩市新罗区九一北路112号工会大厦9-12层

联系方法：18005978829

13、代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

地址：龙岩市新罗区中城团结绿世界广场副楼C栋501室

联系方法：0597-2662136

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 变压器 否 1（项） 9,854,263.0000 | 9854263 | 197085 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本5份，报价部分的正本1份、副本5份，技术商务部分的正本1份、副本5份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省闽咨造价咨询有限公司不承担责任。 （3）其他：无 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省闽咨造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省闽咨造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：龙岩市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：（一）按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的货物类标准计取，并按差额定率累进法文件规定的差额定率累进法计算向中标人收取，招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前以现金或转账方式一次性付清。（二）场地费按龙岩市公共资源交易中心收费标准向中标人收取。（三）潜在投标人提交质疑书的补充材料：提供招标文件首次下载时间证明材料并加盖投标人公章（首次下载之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准）。（四）节能产品、环境标志产品：投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在加分表中填写，并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；评审委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省闽咨造价咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省闽咨造价咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省闽咨造价咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省闽咨造价咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省闽咨造价咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省闽咨造价咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省闽咨造价咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省闽咨造价咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省闽咨造价咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省闽咨造价咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省闽咨造价咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省闽咨造价咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省闽咨造价咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省闽咨造价咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省闽咨造价咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省闽咨造价咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省闽咨造价咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省闽咨造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省闽咨造价咨询有限公司提出询问，福建省闽咨造价咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省闽咨造价咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
   （5）未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省闽咨造价咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省闽咨造价咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省闽咨造价咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 投标人所投产品国家若有强制性要求或认证的（高压开关柜：型式试验报告；低压开关柜：CCC认证证书；变压器：型式试验报告；柴油发电机：检测报告；充电桩：CCC认证证书；电力电缆：检测报告，CCC认证证书），须提供最新一期产品节能减排清单有效的证明文件、CCC认证证书、型式试验报告等复印件加盖投标人公章。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 投标人须具备有效的不低于建设行政主管部门颁发的三级电力工程施工总承包（或三级输变电工程专业承包资质）和《施工企业安全生产许可证》，国家能源局电力监管机构颁发的有效《承装（修、试）电力设施许可证》，且具备承装、承修、承试均为五级以上(含五级)资质。 | 提供相关证明材料（资质证书、安全生产许可证、承装（修、试）证书）复印件并加盖投标人公章。（原件备查） |
| 一般资格证明文件中“财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）”补充说明 | 投标人提供经审计的财务报告复印件应为2019年度，无法提供的应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，否则视为资格审查不合格。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽咨造价咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省闽咨造价咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省闽咨造价咨询有限公司统一对外发布。

②对福建省闽咨造价咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%的，按无效投标处理。

投标人响应招标文件第五章技术和服务要求中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

商务符合性

明细

投标人响应招标文件第五章商务条件中以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

投标人投标文件技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

附加符合性
         无


         无
价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省闽咨造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为31分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予（6%-10%，按照本项目实际情况设置）的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予（6%-10%，按照本项目实际情况设置）的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予（6%-10%，按照本项目实际情况设置）的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为54分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、变压器部分 | 4 | 投标人应根据“技术规范书”中“变压器技术规范”进行实质性响应，技术参数响应表应逐条响应，并根据备注要求提供相应的佐证材料。评分规则：“★”条款为必须项目，其中任意一项负偏离即视为废标；“*”条款为重要项目，任意一项负偏离，每项扣1分；2项及以上不满足，本部分不得分；。 （所投产品须提供具备CMA资质的国家权威检测机构出具的试验报告，如有项目条款优于招标文件及技术规范要求的，应标识条目并做正偏离说明，提供相应的型式试验报告复印件加盖投标人公章，未按要求提供的不得分，原件备查。） |
| 2、低压柜部分 | 16 | 投标人应根据“技术规范书”中“低压开关柜技术要求”进行实质性响应，技术参数响应表应逐条响应，并根据备注要求提供相应的佐证材料。评分规则：“★”条款为必须项目，其中任意一项负偏离即视为废标；“*”条款为重要项目，任意一项负偏离，每项扣3分， 4项及以上负偏离，本部分不得分；。 （所投产品须提供具备CMA资质的国家权威检测机构出具的试验报告，如有项目条款优于招标文件及技术规范要求的，应标识条目并做正偏离说明，提供相应的型式试验报告复印件加盖投标人公章，未按要求提供的不得分，原件备查。） |
| 3、高压开关柜部分 | 16 | 投标人应根据“技术规范书”中“高压开关柜通用技术规范”进行实质性响应，技术参数响应表应逐条响应，并根据备注要求提供相应的佐证材料。评分规则：“★”条款为必须项目，其中任意一项负偏离即视为废标；“*”条款为重要项目，任意一项负偏离，每项扣3分，4项及以上负偏离，本部分不得分；。 （所投产品须提供具备CMA资质的国家权威检测机构出具的试验报告，如有项目条款优于招标文件及技术规范要求的，应标识条目并做正偏离说明，提供相应的型式试验报告复印件加盖投标人公章，未按要求提供的不得分，原件备查。） |
| 4、电缆 | 3 | 投标人应根据“技术规范书”中“10kV电力电缆通用技术要求”进行实质性响应，技术参数响应表应逐条响应，并根据备注要求提供相应的佐证材料。评分规则：“★”条款为必须项目，其中任意一项负偏离要求即视为废标；“*”条款为重要项目，任意一项负偏离，每项扣1分，2项及以上负偏离，本部分不得分；。 （所投产品须提供具备CMA资质的国家权威检测机构出具的试验报告，如有项目条款优于招标文件及技术规范要求的，应标识条目并做正偏离说明，提供相应的型式试验报告复印件加盖投标人公章，未按要求提供的不得分，原件备查。） |
| 5、直流屏 | 2 | 投标人应根据“技术规范书”中“直流电源系统技术要求”进行实质性响应，技术参数响应表应逐条响应，并根据备注要求提供相应的佐证材料。评分规则：“★”条款为必须项目，其中任意一项负偏离即视为废标；“*”条款为重要项目，任意一项负偏离，每项扣1分，2项及以上不满足，本部分不得分；。 （所投产品须提供具备CMA资质的国家权威检测机构出具的试验报告，如有项目条款优于招标文件及技术规范要求的，应标识条目并做正偏离说明，提供相应的型式试验报告复印件加盖投标人公章，未按要求提供的不得分，原件备查。） |
| 6、智能电力监控系统 | 9 | 投标人应根据“技术规范书”中“电力监控系统技术规范”进行实质性响应，技术参数响应表应逐条响应，并根据备注要求提供相应的佐证材料。评分规则：“★”条款为必须项目，其中任意一项负偏离即视为废标；“*”条款为重要项目，任意一项负偏离，每项扣3分，2项及以上不满足，本部分不得分；。 （所投产品须提供自主知识产权的软件著作权或权威检测机构出具的试验报告，如有项目条款优于招标文件及技术规范要求的，应标识条目并做正偏离说明，提供相应的型式试验报告复印件加盖投标人公章，未按要求提供的不得分，原件备查。） |
| 7、柴油发电机 | 4 | 投标人应根据“技术规范书”中“柴油发电机组技术规范”进行实质性响应，技术参数响应表应逐条响应，并根据备注要求提供相应的佐证材料。评分规则：“★”条款为必须项目，其中任意一项负偏离即视为废标；“*”条款为重要项目，任意一项负偏离，每项扣2分，2项及以上不满足，本部分不得分；。 （所投产品须提供具备CMA资质的国家权威检测机构出具的试验报告，如有项目条款优于招标文件及技术规范要求的，应标识条目并做正偏离说明，提供相应的型式试验报告复印件加盖投标人公章，未按要求提供的不得分，原件备查。） |
| 备注 | 0.0 | 【招标文件中技术响应表中如有要求投标供应商提供的相关型式试验报告的须在技术参数响应表备注栏明确标注证明材料对应的页码，投标人未提供相关证明材料及对应页码或者投标人响应承诺及其相关证明材料不一致的评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。投标人针对技术规范书中的无“★”及“*”内容及参数须做出技术承诺】 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标人综合实力 | 1 | 本项目须配备3名具有安监局颁发的特种作业证（高压电工作业）和1名安全生产考核合格证书的相应专业技术人员，得1分，未提供或提供不足的不得分。（须提供该人员在投标截止时间前，半年内连续三个月社会保险缴纳证明文件及相关证件的复印件并加盖公章，未按要求提供不得分，原件备查。） |
|  | 2 | 投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的二级及以上（含二级）电力工程施工总承包或二级及以上（含二级）输变电工程专业承包资质的，得1分；具有国家能源局电力监管机构颁发的有效《承装（修、试）电力设施许可证》，且具备承装、承修、承试均为三级以上(含三级)资质，得1分。（须提供证书复印件并加盖投标人公章，未按要求提供或提供不全的不得分，原件备查。） |
|  | 2 | 投标人及所投产品（高压开关柜、低压开关柜、变压器、柴油发电机）制造商均应获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，全部提供的得2分，未提供或者提供不全的不得分。须提供有效的认证证书复印件，，及该证书在平台（http://cx.cnca.cn）上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图打印件。 |
|  | 3 | 投标人所投产品（高压开关柜、变压器）制造商，应为国家电网合格供应商，应提供制造商于2016年1月1日起至今的国家电网供应商入围资格证明文件（国家电网公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明，证明文件显示唯一有效的条形码），每提供一年得1分，共计3分；不提供或提供不全的不得分。以上相关证明文件复印件并加盖投标人公章（原件备查）。 |
| 2.工程业绩及产品要求 | 3 | 投标人需提供2015年1月1日以来（以签订合同时间为准）已竣工验收合格的配电工程项目业绩，提供一个变压器装机容量大于或等于4000kVA的得1分，共计3分。【须提供中标公告（含中标公告网址）、中标通知书、合同文本、验收合格的证明材料等相关证明文件复印件并加盖投标人公章（原件备查）。不提供业绩的或提供证明资料提供不齐全的，不得分。】 |
|  | 2 | 投标人应提供制造商的供货及运行经验（须含有智能电力监控系统及高、低压开关柜的合同）。每提供1个合同的证明文件得0.5分，满分2分。合同复印件并加盖投标人公章（原件备查），不提供或提供不完整的不得分。 |
|  | 2 | 投标人所投产品中高压开关柜与真空断路器、低压开关柜与框架开关、塑壳开关均为同一品牌的，得2分；高压开关柜、低压开关柜与真空断路器、框架开关、塑壳开关为不同品牌的，得1分。需提供投标产品品牌及型号清单加盖投标人公章（原件备查） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能产品、环境标志产品 | 6.8 | 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）规定，若供应商所投产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品的，实施政府优先采购，将享受鼓励优惠政策，具体加分的规则见招标文件第四章7.2④。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本次招标采购的货物（服务）主要用于龙岩市工人文化宫4050KVA配电工程配电设备采购及实施使用。投标人提供的所有货物（服务）必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装货物。

根据当地电业局关于本工程供电方案答复书和工程的实际情况，总配电室采用两路电源进线，变压器总安装容量为4050kVA。
  2、设备采购及安装预算表

设备采购及安装预算表

| 工程名称：龙岩市工人文化宫4050KVA配电工程配电设备采购及实施 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 高压成套配电柜 | (1)金属铠装移开式高压进线柜 G5、G8、G13 | 台 | 3.000 | 125167.86 | 375503.58 |
| 2 | 高压成套配电柜 | (1)金属铠装移开式高压计量柜 G4、G10、G14 | 台 | 3.000 | 65768.81 | 197306.43 |
| 3 | 高压成套配电柜 | (1)金属铠装移开式高压PT柜 G3、G11 | 台 | 2.000 | 81638.99 | 163277.98 |
| 4 | 高压成套配电柜 | (1)金属铠装移开式高压出线柜 G1~2、G9、G12、G15 | 台 | 5.000 | 105877.04 | 529385.20 |
| 5 | 高压成套配电柜 | (1)金属铠装移开式高压分段柜 G6 | 台 | 1.000 | 107820.51 | 107820.51 |
| 6 | 高压成套配电柜 | (1)金属铠装移开式高压分段隔离柜 G7 | 台 | 1.000 | 47762.01 | 47762.01 |
| 7 | 母线 | (1)母线系统调试(电压≤10kV) | 段 | 6.000 | 1621.61 | 9729.66 |
| 8 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤10kV 交流供电 带断路器) | 系统 | 9.000 | 1383.41 | 12450.69 |
| 9 | 直流馈电屏 | (1)直流屏 40AH DC220V/AC220V | 台 | 2.000 | 47228.48 | 94456.96 |
| 10 | 中央信号装置 | (1)测量与监视系统调试(直流监测系统) | 系统 | 2.000 | 2675.41 | 5350.82 |
| 11 | 蓄电池 | (1)蓄电池组充放电(220V以下蓄电池容量≤100A·h) | 组 | 2.000 | 873.17 | 1746.34 |
| 12 | 干式变压器 | (1)变压器 SCB10-800/10 10/0.4KV UK=6% D，yn11 带有保护外罩 | 台 | 1.000 | 165501.34 | 165501.34 |
| 13 | 干式变压器 | (1)变压器 SCB10-1000/10 10/0.4KV UK=6% D，yn11 带有保护外罩 | 台 | 2.000 | 199860.82 | 399721.64 |
| 14 | 干式变压器 | (1)变压器 SCB10-1250/10 10/0.4KV UK=6% D，yn11 带有保护外罩 | 台 | 1.000 | 216377.67 | 216377.67 |
| 15 | 电力变压器系统 | (1)变压器系统调试(容量≤800kV·A) | 系统 | 1.000 | 1658.05 | 1658.05 |
| 16 | 电力变压器系统 | (1)变压器系统调试(容量≤2000kV·A) | 系统 | 3.000 | 4534.43 | 13603.29 |
| 17 | 低压开关柜(屏) | (1)低压进线柜 1D1 | 台 | 1.000 | 93861.49 | 93861.49 |
| 18 | 低压开关柜(屏) | (1)消谐补偿柜 1D2 | 台 | 1.000 | 82172.95 | 82172.95 |
| 19 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 1D3 | 台 | 1.000 | 117881.82 | 117881.82 |
| 20 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 1D4 | 台 | 1.000 | 92712.63 | 92712.63 |
| 21 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 1D5 | 台 | 1.000 | 78285.39 | 78285.39 |
| 22 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 1D6 | 台 | 1.000 | 85265.75 | 85265.75 |
| 23 | 低压开关柜(屏) | (1)低压母联柜 1D7 | 台 | 1.000 | 98938.71 | 98938.71 |
| 24 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 2D1 | 台 | 1.000 | 118577.24 | 118577.24 |
| 25 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 2 | 台 | 1.000 | 92712.63 | 92712.63 |
| 26 | 低压开关柜(屏) | (1)双电源切换柜 2D3 | 台 | 1.000 | 108324.70 | 108324.70 |
| 27 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 2D4 | 台 | 1.000 | 78979.72 | 78979.72 |
| 28 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 2D5 | 台 | 1.000 | 77484.24 | 77484.24 |
| 29 | 低压开关柜(屏) | (1)消谐补偿柜 300kvar 2D6 | 台 | 1.000 | 82172.95 | 82172.95 |
| 30 | 低压开关柜(屏) | (1)低压进线柜 2D7 | 台 | 1.000 | 93861.49 | 93861.49 |
| 31 | 低压开关柜(屏) | (1)低压进线柜 3D1 | 台 | 1.000 | 142430.80 | 142430.80 |
| 32 | 低压开关柜(屏) | (1)消谐补偿柜 360kvar 3D2 | 台 | 1.000 | 132150.54 | 132150.54 |
| 33 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 3D3 | 台 | 1.000 | 79838.64 | 79838.64 |
| 34 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 3D4 | 台 | 1.000 | 101317.09 | 101317.09 |
| 35 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 3D5 | 台 | 1.000 | 89868.82 | 89868.82 |
| 36 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 3D6 | 台 | 1.000 | 103135.21 | 103135.21 |
| 37 | 低压开关柜(屏) | (1)双电源切换柜 3D7 | 台 | 1.000 | 106072.76 | 106072.76 |
| 38 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 3D8 | 台 | 1.000 | 86123.58 | 86123.58 |
| 39 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 3D9 | 台 | 1.000 | 105583.35 | 105583.35 |
| 40 | 低压开关柜(屏) | (1)低压进线柜 4D1 | 台 | 1.000 | 93370.99 | 93370.99 |
| 41 | 低压开关柜(屏) | (1)消谐补偿柜 240kvar 4D2 | 台 | 1.000 | 120822.17 | 120822.17 |
| 42 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 4D3 | 台 | 1.000 | 79838.64 | 79838.64 |
| 43 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 4D4 | 台 | 1.000 | 79838.64 | 79838.64 |
| 44 | 低压开关柜(屏) | (1)低压进线柜 GD1 | 台 | 1.000 | 91244.40 | 91244.40 |
| 45 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 GD2 | 台 | 1.000 | 87042.45 | 87042.45 |
| 46 | 低压开关柜(屏) | (1)低压馈线柜 GD3 | 台 | 1.000 | 87042.45 | 87042.45 |
| 47 | 母线 | (1)母线系统调试(电压≤1kV) | 段 | 13.000 | 354.35 | 4606.55 |
| 48 | 自动投入装置 | (1)自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统/台(系统/套) | 2.000 | 449.45 | 898.90 |
| 49 | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 83.000 | 312.54 | 25940.82 |
| 50 | 电容器 | (1)无功补偿装置系统调试(电容器 电压≤1kV) | 组 | 4.000 | 749.96 | 2999.84 |
| 51 | 智能监控系统 | (1)智能监控系统（详见设 计图纸） | 套 | 1.000 | 394739.14 | 394739.14 |
| 52 | 柴油发电机组 | (1)柴油发电机组(800KW)（含柴油发电机馈线柜、燃油系统、冷却系统、启动系统、电气控制系统及调试等） | 台 | 1.000 | 938899.76 | 938899.76 |
| 53 | 带形母线 | (1)矩形铜母线安装(每相一片截面≤360mm2) TMY-60*6 | m | 3.000 | 265.75 | 797.25 |
| 54 | 带形母线 | (1)矩形铜母线安装(每相一片截面≤800mm2) TMY-80*6 | m | 6.000 | 353.51 | 2121.06 |
| 55 | 带形母线 | (1)矩形铜母线安装(每相一片截面≤800mm2) TMY-80*8 | m | 3.000 | 459.48 | 1378.44 |
| 56 | 带形母线 | (1)矩形铜母线安装(每相一片截面≤800mm2) TMY-100*8 | m | 9.000 | 565.46 | 5089.14 |
| 57 | 带形母线 | (1)矩形铜母线安装(每相一片截面≤1000mm2) TMY-100*10 | m | 18.000 | 706.91 | 12724.38 |
| 58 | 带形母线 | (1)矩形铜母线安装(每相一片截面≤1250mm2) TMY-120*10 | m | 18.000 | 845.30 | 15215.40 |
| 59 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)密集型母线 1250A | m | 27.000 | 2316.96 | 62557.92 |
| 60 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)密集型母线 1600A | m | 9.000 | 2931.85 | 26386.65 |
| 61 | 低压封闭式插接母线槽 | (1)密集型母线 2000A | m | 10.000 | 5005.03 | 50050.30 |
| 62 | 配电箱 | (1)双电源照明分电箱 | 台 | 1.000 | 2708.15 | 2708.15 |
| 63 | 配电箱 | (1)低压配电箱（一进四出） 1AP1 | 台 | 1.000 | 7400.54 | 7400.54 |
| 64 | 配电箱 | (1)单相12表位电表箱 | 台 | 3.000 | 6728.17 | 20184.51 |
| 65 | 控制箱 | (1)120KW分体式直流充电机（含自动计量计费模块） 1机2桩 | 台 | 2.000 | 159556.52 | 319113.04 |
| 66 | 控制箱 | (1)7KW交流充电机（含自动计量计费模块） 1机1枪，壁挂式 | 台 | 32.000 | 12830.53 | 410576.96 |
| 67 | 输出设备 | (1)SIM卡认证模块 | 台 | 36.000 | 14.39 | 518.04 |
| 68 | 汽车限位器 | (1)汽车限位器 | 个 | 4.000 | 107.83 | 431.32 |
| 69 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15KV-3x150 室外敷设 | m | 926.000 | 450.33 | 417005.58 |
| 70 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-8.7/15KV-3x70 | m | 142.000 | 266.17 | 37796.14 |
| 71 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJV22-0.6/1.0KV-4x240+1x120 五芯电力电缆敷设 | m | 67.000 | 932.68 | 62489.56 |
| 72 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1.0KV-4x150+1x70 五芯电力电缆敷设 | m | 154.000 | 558.83 | 86059.82 |
| 73 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1.0KV-4x70+1x35 | m | 27.000 | 273.51 | 7384.77 |
| 74 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1.0KV-4x25+1x16 | m | 160.000 | 114.73 | 18356.80 |
| 75 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1.0KV-1*95 单芯电力电缆 | m | 92.000 | 90.27 | 8304.84 |
| 76 | 电力电缆头 | (1)10kV室内冷缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2) | 个 | 4.000 | 798.96 | 3195.84 |
| 77 | 电力电缆头 | (1)10kV室内冷缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤70mm2) | 个 | 10.000 | 604.69 | 6046.90 |
| 78 | 电力电缆头 | (1)1KV室内冷缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 8.000 | 215.97 | 1727.76 |
| 79 | 电力电缆头 | (1)1KV室内冷缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤70mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 6.000 | 608.77 | 3652.62 |
| 80 | 电力电缆头 | (1)1KV室内冷缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤120mm2) 单芯电力电缆头制作安装 | 个 | 16.000 | 516.07 | 8257.12 |
| 81 | 电力电缆头 | (1)1KV室内冷缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 6.000 | 838.28 | 5029.68 |
| 82 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 ZR-KVVP2-6x1.5 | m | 50.000 | 25.00 | 1250.00 |
| 83 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设 ZR-KVVP2-4x2.5 | m | 50.000 | 26.01 | 1300.50 |
| 84 | 控制电缆头 | (1)控制电缆终端头制作安装(电缆芯数≤6芯 | 个 | 16.000 | 62.01 | 992.16 |
| 85 | 配线 | (1)穿多芯软导线 RVVP22-2-4x0.3 | m | 50.000 | 5.28 | 264.00 |
| 86 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 ≤4对) UTP6 高于超五类屏蔽 | m | 100.000 | 6.55 | 655.00 |
| 87 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤35mm2) BV-35 (2)焊铜接线端子(导线截面≤35mm2) | m | 84.000 | 44.14 | 3707.76 |
| 88 | 配线 | (1)线槽配线(单芯导线截面≤16mm2) WDZB-BYJ-16 (2)焊铜接线端子(导线截面≤16mm2) | m | 5613.000 | 16.45 | 92333.85 |
| 89 | 桥架 | (1)钢质封闭式防火桥架 CT-300x150 | m | 158.000 | 158.31 | 25012.98 |
| 90 | 桥架 | (1)钢质封闭式防火桥架 CT-100x100 | m | 70.000 | 58.20 | 4074.00 |
| 91 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 196.000 | 15.32 | 3002.72 |
| 92 | 接地母线 | (1)接地母线敷设(户内接地母线敷设) 热镀锌扁钢-50x5 | m | 350.000 | 26.75 | 9362.50 |
| 93 | 接地极 | (1)接地极（板）制作与安装(角钢接地极 普通土) ∟50×5×2500 | 根 | 4.000 | 111.32 | 445.28 |
| 94 | 等电位端子箱、测试板 | (1)临时接地端子 | 块 | 14.000 | 39.51 | 553.14 |
| 95 | 接地装置 | (1)接地系统测试(接地网) | 系统(组) | 1.000 | 830.57 | 830.57 |
| 96 | 荧光灯 | (1)LED（T8）一体照明灯 2x20W | 套 | 34.000 | 109.36 | 3718.24 |
| 97 | 插座 | (1)单相五孔明插座 250V 10A | 个 | 31.000 | 26.39 | 818.09 |
| 98 | 插座 | (1)四极明插座 250V 25A | 个 | 3.000 | 41.56 | 124.68 |
| 99 | 照明开关 | (1)翘板式双联双控暗开关 250V 10A | 个 | 2.000 | 25.77 | 51.54 |
| 100 | 照明开关 | (1)翘板式单联双控暗开关 250V 10A | 个 | 1.000 | 21.96 | 21.96 |
| 101 | 照明开关 | (1)翘板式单联单控延时暗开关250V 10A | 个 | 3.000 | 55.69 | 167.07 |
| 102 | 照明开关 | (1)翘板式单联单控暗开关250V 10A | 个 | 1.000 | 19.97 | 19.97 |
| 103 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV-1-4x4 | m | 160.000 | 28.66 | 4585.60 |
| 104 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设 YJV-1-5x6 五芯电力电缆敷设 | m | 80.000 | 44.24 | 3539.20 |
| 105 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 个 | 8.000 | 81.89 | 655.12 |
| 106 | 配线 | (1)穿照明线(铜芯 导线截面≤2.5mm2) BV-2.5 | m | 800.000 | 3.93 | 3144.00 |
| 107 | 配线 | (1)穿照明线(铜芯 导线截面≤4mm2) BV-4 | m | 400.000 | 4.86 | 1944.00 |
| 108 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) PVC20 | m | 200.000 | 13.03 | 2606.00 |
| 109 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配(外径≤32mm) PVC32 | m | 150.000 | 17.15 | 2572.50 |
| 110 | 配管 | (1)砖、混凝土结构明配(外径≤40mm) PVC40 | m | 30.000 | 18.42 | 552.60 |
| 111 | 装饰灯 | (1)LED应急灯 放电时间≥600min | 套 | 23.000 | 1884.00 | 43332.00 |
| 112 | 普通灯具 | (1)LED吸顶灯 40W | 套 | 3.000 | 129.20 | 387.60 |
| 113 | 普通灯具 | (1)LED行程灯 40W | 套 | 3.000 | 129.20 | 387.60 |
| 114 | 照明开关 | (1)行程开关 | 个 | 3.000 | 61.20 | 183.60 |
| 115 | 轴流通风机 | (1)03-11型#5低噪音壁式轴流风机，风量4150m3/h，风压11.6mmH20,转速1410转/min,配JO 2-11-4型电动机（功率0.6KW，带温控、时控箱） | 台 | 6.000 | 2611.39 | 15668.34 |
| 116 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | kg | 135.000 | 17.40 | 2349.00 |
| 117 | 灭火器 | (1)磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 (2)灭火器箱（2具装） | 具 | 12.000 | 153.84 | 1846.08 |
| 118 | 空调器 | (1)分体空调机 V=380V,3匹（工业级） | 台 | 4.000 | 9574.82 | 38299.28 |
| 119 | 标准化项目 | (1)站名牌 50x35cm 不锈钢板制作 (2)警示牌 200x160mmm“禁止烟火” (3)警示牌 200x160mmm“未经许可不得入内” (4)警示牌 200x160mmm“必须带安全帽” (5)警示牌 200x160mmm“注意通风” (6)紧急出口标识牌 350x300mm“紧急出口” (7)模拟图版 120x100cm不锈钢板边框，白底红线红字，开关能体现开、合状态 (8)标示牌 24.5x24.5cm“在此工作” (9)标示牌 10x20cm“禁止合闸，有人工作” (10)标示牌 10x20cm“禁止合闸，线路有人工作” (11)标示牌 20x24.5cm“止步，高压危险” (12)橱柜（不锈钢） (13)绝缘人字梯 1.5m (14)水桶 (15)簸箕 (16)扫把 (17)绝缘垫 (18)高压接地短路线 JDX1-10 接地线25平，接地线3x1.5+2.5 (19)低压接地短路线 JDX10-25-4-1-0.4 接地线25平，接地线4x1.5+2.5 (20)高压试电笔 伸缩式，声光型验电笔 (21)绝缘水鞋 (22)绝缘手套 (23)玻璃钢短路器 (24)灭火器标识牌 灭火器箱上侧应悬挂灭火器标志牌，并编号注明几支 (25)伸缩安全围栏 5m×高1.2m (26)油漆（用于警示线、阻塞线） (27)油漆（用于地面） (28)桌子 (29)椅子（非金属） (30)老鼠粘 (31)防火板 (32)无机堵料 (33)规章制度牌 | 项 | 1.000 | 22609.93 | 22609.93 |
| 120 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 | m3 | 434.904 | 7.33 | 3187.85 |
| 121 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设 计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:≥94% (4)填方材料品种:中粗砂 | m3 | 206.140 | 222.24 | 45812.55 |
| 122 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:15km | m3 | 434.904 | 24.91 | 10833.46 |
| 123 | 混凝土井 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 (3)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖φ1000 (4)踏步材质、规格:钢质爬梯 φ20 手工除锈、涂红丹二度 (5)转角工井 详10TD-Y-XXX-TS-19044-114 | 座 | 9.000 | 9949.39 | 89544.51 |
| 124 | 混凝土井 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 (3)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖φ1000 (4)踏步材质、规格:钢质爬梯 φ20 手工除锈、涂红丹二度 (5)三通工井 详10TD-Y-XXX-TS-19044-115 | 座 | 5.000 | 4163.87 | 20819.35 |
| 125 | 混凝土井 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 (3)井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖φ1000 (4)踏步材质、规格:钢质爬梯 φ20 手工除锈、涂红丹二度 (5)三通工井 详10TD-Y-XXX-TS-19044-116 | 座 | 5.000 | 15321.15 | 76605.75 |
| 126 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:电缆支架预埋件制作、安装角钢75x8 (2)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (3)一般钢结构刷油(红丹防锈漆 二遍) | t | 0.360 | 10063.19 | 3622.75 |
| 127 | 铁构件制作、安装 | (1)铁构件制作安装及箱、盒制作(铁构件 制作 每件重1kg以上) (2)铁构件制作安装及箱、盒制作(铁构件 安装 每件重1kg以上) | Kg | 6569.330 | 15.70 | 103138.48 |
| 128 | 接地母线 | (1)接地母线敷设 -镀锌扁钢50x5 | m | 380.000 | 32.04 | 12175.20 |
| 129 | 接地极 | (1)接地极（板）制作安装(镀锌角钢接地极 普通土) L50x5x2500 | 根 | 76.000 | 115.75 | 8797.00 |
| 130 | 标志牌 | (1)地面警示标志安装(304不锈标志牌) | 个 | 19.000 | 43.13 | 819.47 |
| 131 | 矩形柱 | (1)C25预拌泵送普通混凝土(独立矩形柱) (2)混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.385 | 595.30 | 229.19 |
| 132 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB235 φ6 | t | 0.010 | 6365.00 | 63.65 |
| 133 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB235 φ8 | t | 0.061 | 6341.80 | 386.85 |
| 134 | 挖一般土方 | (1)人工挖一般土方(三类土) 人工辅助开挖比例≤5% (2)挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 5.344 | 5.18 | 27.68 |
| 135 | 填方 | (1)槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 5.130 | 7.62 | 39.09 |
| 136 | 余方弃置 | (1)机械装土方(装载机装土方) (2)自卸汽车运土(载重10t以外 运距15km以内) | m3 | 0.214 | 27.52 | 5.89 |
| 137 | 拆除路面 | (1)小型机械拆除混凝土类面层(无筋 厚18cm) | m2 | 265.400 | 22.65 | 6011.31 |
| 138 | 余方弃置 | (1)混凝土路面 (2)10Km | m3 | 47.772 | 43.67 | 2086.20 |
| 139 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 452.088 | 6.26 | 2830.07 |
| 140 | 混凝土垫层 | (1)预拌非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 27.260 | 480.83 | 13107.43 |
| 141 | 填方 | (1)满足规范要求 (2)天然中砂 | m3 | 387.041 | 222.35 | 86058.57 |
| 142 | 余方弃置 | (1)三类土 (2)10Km | m3 | 452.088 | 27.57 | 12464.07 |
| 143 | 水泥混凝土 | (1)18cm (2)预拌非泵送商品混凝土 C25 | m2 | 265.400 | 112.37 | 29823.00 |
| 144 | 电缆保护管 | (1)DN150/12 (2)MPP管 (3)埋地 (4)电缆保护管 管枕 | m | 2404.000 | 115.34 | 277277.36 |
| 145 | 塑料管 | (1)MPP排水管 DN100/9 | m | 533.000 | 40.58 | 21629.14 |
| 146 | 水平导向钻进 | (1)三类土 (2)管道检测及试验 (3)MPP管12xDN150/12 (4)83m | m | 83.000 | 3329.36 | 276336.88 |
| 147 | 砖地沟、明暗沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:红砖240×115×53 (2)砂浆强度等级:现拌混合砂浆M10(42.5) | m3 | 38.603 | 679.10 | 26215.30 |
| 148 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 33.723 | 616.06 | 20775.39 |
| 149 | 压顶 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 21.805 | 711.90 | 15522.98 |
| 150 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:I级圆钢筋Φ6 | t | 0.234 | 6387.22 | 1494.61 |
| 151 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:I级圆钢筋Φ8-10 | t | 0.438 | 6364.54 | 2787.67 |
| 152 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:角钢、槽钢、钢板、圆钢筋等 (2)规格:L40x4、槽钢C10、钢板200mm宽x10mm厚、I级圆钢筋 (3)部位:M1、M2、M32、M35预埋件 | t | 2.530 | 9519.70 | 24084.84 |
| 153 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆面层 | m2 | 428.359 | 48.41 | 20736.86 |
| 154 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)单件体积:600mm宽x750mm高x40mm厚 (2)混凝土强度等级:预拌非泵送普通混凝土C25 (3)型号:NQB10-06 (4)钢材规格:I级圆钢筋Φ6、Φ2.5、角钢L40*4 | m3 | 0.502 | 3067.93 | 1540.10 |
| 155 | 沟盖板、井盖板、井圈 | (1)单件体积:800mm宽950mm高40mm厚 (2)混凝土强度等级:预拌非泵送普通混凝土C25 (3)型号:NQB10-08 (4)钢材规格:I级圆钢筋Φ6、Φ2.5、角钢L40*4 | m3 | 3.137 | 2440.41 | 7655.57 |
| 156 | 设备支架制作安装 | (1)材质:槽钢、角钢 (2)名 称:电缆支架 | t | 1.906 | 17472.75 | 33303.06 |
| 157 | 螺栓 | (1)膨胀螺栓 (2)M12*150 | t | 0.079 | 12596.08 | 995.09 |
| 158 | 热镀锌费用 |  | t | 4.436 | 1700.00 | 7541.20 |
| 小 计 | 9759003.83 |
| 二 | 措施费 | 安装工程措施项目费 | 套 | 1.000 | 48731.00 | 48731.00 |
| 三 | 措施费 | 市政工程措施项目费 | 套 | 1.000 | 25386.00 | 25386.00 |
| 四 | 措施费 | 房屋建筑与装饰工程措施项目费 | 套 | 1.000 | 21142.00 | 21142.00 |
| 合 计 | 9854262.83 |

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

★1、本项目技术规范书中部分重要技术参数给出的星号（*）标识，是重要参数项；给出的五角星号（★）标识的技术参数或指标关乎功能的系统性，是强制项，不满足即视为废标条款。本次招标采购货物标识“◆”符号产品为核心产品【核心产品为10kV干式电力变压器】。投标人提供的技术部分的内容与招标文件设定的技术部分要求有较大偏离的，作为投标无效处理。

2、技术参数要求详见采购文件相关附件（技术规范书），如果技术规范书和设备采购及安装预算表、图纸的技术参数不一致时，以技术规范书的技术参数要求为准。

3、★项目总体要求

3.1、龙岩市总工会新建的工人文化宫建设项目是高可靠、高安全要求的重点项目，其中配电工程必须保证供电连续性和可靠性，技术参数必须满足或优于国家及行业相关标准。投标人参与投标的产品技术要求、制造标准应依据“技术规范书”（技术规范书作为招标文件中的一部分，不可分割），技术规范书同时作为合同签订及验收的技术依据。主要设备及元器件（高压/低压开关柜、高压真空断路器、综合微机保护；低压框架断路器、塑壳断路器、双电源开关、多功能数显表、电容电抗、有源滤波；干式变压器；充电桩等）应采用优秀的产品。高、低压开关柜、变压器应为国家电网入围供 应商（具有国家电网公司集中规模招标采购供   应商资质能力核实证明或福建省新建住宅小区供配电设施建设工程物资供 应商参 考目录）。高压开关柜、低压开关柜、变压器、电力电缆、柴油发电机、充电桩必须提供制造商的营业执照，高压开关柜及变压器需提供型式试验报告、低压开关柜需提供CCC证书、电力电缆需提供检测报告的复印件加盖公章，否则将作为废标处理。

3.2、高压开关柜、低压开关柜、有源滤波器、电容电抗器应采用同一品 牌；电力监控系统、多功能仪表、一键顺控（程序化控制）装置应采用同一品 牌；交流充电桩、直流充电桩应采用同一品 牌；固封式真空断路器、微机保护、低压框架断路器、低压塑壳开关应采用同一品 牌。

3.3、主要元器件及设备材料（高压/低压开关柜、高压真空断路器、综合微机保护；低压框架断路器、塑壳断路器、双电源开关、多功能电力仪表、智能电容器、干式变压器、电缆等产品）投标时必须全部提供具有CMA资质的检测机构出具的检验试验合格报告，并加盖公章。智能电力监控系统应提供国家权威机构出具的计算机软件著作证书复印件加盖公章。本项目不接受“子品 牌产品、控股其他品 牌产品或贴牌产品”。

3.4、智能化电力监控系统（即数字化配电系统）与建筑智能化系统相互独立，智能化电力监控系统应集成一键顺控（程序化）操作控制系统，能效管理分析系统等功能，数据及信息管理功能，操作票规程管理功能。系统功能应具备但不限于以下：

（1）系统采用的可具备一键顺控（程序化）操作功能并完全遵循当地电力公司的操作运行管理规程及运维要求，通过高压开关柜的断路器分合闸线圈、断路器电动底盘车、地刀电动操作机构等功能硬件实现远程及智慧控制。以达成高压侧高可靠、稳安全的配电运行管理要求。

（2）系统应具备严格的权限设置、防止误操作或误判断；系统中应具备发送的故障告警信号应具备IP寻址功能，以便运维人员快速排除故障。

（3）能源监测系统功能自成子系统。能源监测系统应能进行电气能耗分项计量，并满足DBJ/T13-158-2012《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》。通过测量电压、电流、有功电度、无功电度，实现能耗效率分析、用电成本分析，按照电气能耗分项生成不同功能建筑的日、月、年报表，通过环比、同比提出节能改进合理化建议措施。并能随时对5年内报表进行读取，打印存档；还可通过报文实时监视进行通信故障诊断。

（4）系统应支持多用户终端及APP移动终端，具备将告警信息通过通讯模块以短信息的形式发送到终端提供告警信息，实现数据的远程采集和处理,通过移动端APP随时监测用电状态。

3.5、为满足智能电力监控系统的管理要求，确保各类重要设备的数据采集、计算机信息互联互通、远程控制等功能。变压器、电容补偿控制器、有源滤波器、多功能仪表、综合微机保护装置、直流屏、充电桩等必须具备带RS-485通讯接口的功能，同时支持包括Modbus、Profibus、TCP/IP等多种协议供选择，并具有通讯冗余功能。

4、售 后服务内容及要求

（一）技术资料提交

1 一般要求

1.1投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

1.3投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签订后5天内给出相关的技术资料3套和清单、交付进度，并经甲方确认。

1.4投标人提供的技术资料一般可分为设备检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护四个方面。乙方须满足以上四个方面的具体要求。在合同签定后10天内在召开设 计联络会并签订技术协议。

1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必须的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。

1.6投标人可根据实际需求要求业主方要及时提供与合同设备设 计制造所必需有关的资料。

1.7投标人提供的随设备供货出厂技术资料为8套和电子版1套，电子文件的图纸为CAD格式，文本文件为WORD格式。

2 资料提交的基本要求

2.1 工程设 计的资料与图纸

投标人应及时提供满足工程设 计的下列资料和图纸。在合同签署后，投标人向设 计及业主单位提供工程所需的技术文件和图纸。

配电装置内各种开关柜的安装、使用说明书

柜体外形尺寸、安装尺寸及基础开孔图

开关柜总重量、典型部件的单重等

各开关柜内所有元器件的安装使用说明书或样本

所配弹簧操作机构的电气二次原理接线图

（以上图纸均要求投标人提供电子版）

设备材料清单

质量证明文件（包括产品合格证、材料合格证、制造检修记录、试验报告以）。

设备尺寸与设备基础需与设 计院确认，满足设 计要求。

2.2 设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.3 施工、调试、运行、性能试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于：

提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需的技术资料。

提供设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

应提供备品、配件总清单。

其它技术资料包括但不限于以下4个方面：

- 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂证明。

- 乙方提供在设 计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

- 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放在保管技术要求。

- 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，性能检验等的证明。

（二）培训服务

1、为使业主方人员能熟练掌握，正确使用投标人提供的设备，为确保安全，可靠地运行，投标人必须对业主方进行技术培训。提供培训人员所需的技术资料，图纸，工具，手册等，使培训人员在预定时间内掌握设备特性和性能，熟练操作及运行维修（培训费用包含在投标价格中）。投标人须提供产品技术培训不低于24个课时、产品结构培训不低于24个课时、现场操作运维管理培训不低于 72个课时。培训课程设 计、内容及培训安排等由投标人自行设 计方案。人数由业主方确定。

（三）售 后服务

1、现场施工阶段服务

1.1、投标人指 定的工地代表，应在合同范围内与业主单位工地代表充分合 作与协商，以解决有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

1.2、投标人指派设备制造商的技术人员应按合同规定完成有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。安装完成后，技术人员须在验收单上签字认可。

1.3、投标人指派的项目经理应对业主单位技术人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决业主单位在合同范围内提出的全部技术问题或技术质疑。

1.4、投标人指派的项目经理有义务协助业主单位在现场对运行和维护的人员进行必要的培训并提供培训教材。

1.5、投标人代表应充分理解业主单位对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。不管任何原因造成安装或试验工作拖期，业主单位有权要求投标人的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由投标人自理。

2、质保期和售 后服务

2.1 免费质量保证期为建设项目竣工验收合格之日起24个月。在质量保证期内系统、设备运行发生故障时，投标人接到故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况等），若12小时内无法排除故障，则应先提供同 档次备用设备供业主单位使用。其中发生的一切费用由投标人承担。若24小时内再无法排除故障又不能提供备用设备，业主单位通知其他人排除故障，发生费用由投标人承担。缺陷责任期内投标人提供维修技术人员每年现场随访4次（每季度一次），定期免费对设备进行维修保养（包括零部件的更换）。投标人应在投标文件中做出明确的承诺。

2.2 质保期内发生故障或质量问题导致的停电等问题，投标人应在接到业主单位的服务需求通知时起保证在1小时内做出响应,2小时内到设备使用现场进行售 后服务。如在质保期外发生售 后服务需求的情况下，投标人同样应及时响应并提供技术服务，服务完成后与业主单位进行结算，投标人不得以售 后服务费用不确定的理由故意延迟或拒绝提供售 后服务。

2.3  投标人提供的设备质保期内出现产品质量或因安装隐患导致的质量问题，投标人接到业主方的反馈或服务需求后应及时提出整改方案并免费提供整改方案中需要的工器具及备品备件。如因制造或安装质量问题导致的发生设备、元件等损坏或不能进行正常工作时，投标人应免费为业主方修理或更换零部件并确保恢复安全用电。

2.4  质保期内投标人应无偿提供技术服务，配合业主单位对设备、系统在运行管理中发生的任何问题。

（四）供货时间和地点

1、交货进度：业主单位在签订合同后10个工作内提供交货进度表，投标人根据交货进度表安排交货进度。

2、交货地点：项目现场业主单位指 定地点。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省龙岩市新罗区市工人文化宫 
2、交付时间：合同签订后 (120) 天内竣工，具备初步验收条件
3、交付条件：验收合格并交付使用
4、是否收取履约保证金： 是。履约保证金百分比：10%。说明：在领取中标通知书后签订合同前，中标人应向采购人提交合同价款10%的履约保证金，履约保证金以业主认可有效转账或电汇或银行保函的形式提交。该履约保证金在整个项目验收合格后凭保证金收据、合同和验收合格的证明材料无息退回。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 根据招标文件及合同附件条款、投标文件、响应承诺及有关国家、行业规定进行验收。验收不合格，采购人有权退货，中标人应当承担由此造成的一切损失。到货验收：设备、材料运抵采购人工地现场后，中标人、采购人双方、采购人工程监理单位有关人员共同开箱验货；如有货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由中标人先立即、无条件为采购人调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人；直至无疑义后，到货验收合格； |
| 2 | 初步验收，安装调试结束后经电力部门验收并通电试运行。 |
| 3 | 竣工验收：带负荷连续正常试运行72小时合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 监理工程师在接收到进度款工程量文件报告后7天内完成审核工作，发包人在收到监理工程师审核书后7天内完成审批，并在审批后14天内按照审核确认的工程量清单中已完成的合格工作量的80%支付进度款。 |
| 2 | 10 | 工程竣工验收合格并通过当地电力部门验收送电后且提交完整结算资料方可支付至经业主和监理审核确认后结算总造价的90%。 |
| 3 | 7 | 工程质量竣工验收合格后，乙方办理竣工结算，待工程结算经龙岩市财政投资评审中心审核确认后，工程款支付至审核确认后工程总造价的97%。 |
| 4 | 3 | 审核确认后工程总造价的3%作为质量保修金，待质量缺陷责任期满后的28天内一次性无息付清。 |

8、其他要求：

★（1）投标人须下载附件中的技术规范书、图纸，投标报价按招标文件提供的“设备采购与安装预算表”进行报价，投标报价不得超出招标文件规定的合同包最高限价（或招标控制价）及招标文件中“设备采购与安装预算表”的每项子项规定的金额。投标人须在投标文件《报价部分》中按此投标报价要求格式填报，否则，按无效投标处理。

1.1投标报价既要有投标总价，也要有各个分项的报价和设备、材料的明细报价。

1.2本项目投标报价为交钥匙一体化报价，包括：设备的设 计、制造、运输、供货、安装、施工、调试试运行、培训及售 后服务；项目安装及外线电源接入施工等配套工程(包工、包料、包设 计优化、包工期、包质量、包安全、包文明施工、项目措施费)费用。投标报价应包括招标文件所确定的招标采购范围内的全部内容，还应包括未明确标出的，但整个配电工程安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，以及为完成上述内容所必须的附属项目、临时项目、材料、劳务及所需的全部费用（包括但不限于：设备费、材料费、管线桥架费、施工安装费与各专业配合费、成品保护费（移交业主前）、检测费、关税、增值税、运输保险、维修保护费、特殊工具费、售 后服务费、工程竣工验收费用、培训费、管理费、利 润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等）。

★1.3 投标报价时必须注明主要投标设备或材料（见附件）的厂家、产地、具体品 牌、规格、型号（如有）等，且不得有缺漏项。出现漏项的，视为此费用已包含在投标总报价中(投标文件中附详细的工程量清单及详细的设备、材料、配件等价目表)。

★1.4 投标人须在投标文件《报价部分》中“二、投标分项报价表”按以下表格格式填报，否则，按无效投标处理。

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 工程名称：龙岩市工人文化宫4050KVA配电工程配电设备采购及实施 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
|  |  |  |  |  | 投标综合单价 | 合价 |
| 1 | 高压成套配电柜 | (1)金属铠装移开式高压进线柜 G5、G8、G13 | 台 | 3.000 |  |  |
| 2 | 高压成套配电柜 | (1)金属铠装移开式高压计量柜 G4、G10、G14 | 台 | 3.000 |  |  |
| 3 | 高压成套配电柜 | (1)金属铠装移开式高压PT柜 G3、G11 | 台 | 2.000 |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

注意：

1．上表序号、项目名称、计量单位及工程量应与第五章《设备采购及安装预算表》一致。

2．分项报价表中的投标总价应与开标一览表中的一致。

3．投标人须按《设备采购及安装预算表》中的项目进行报价，投标综合单价不得超过预算表中的综合单价，投标总价不得超过工程造价合计。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：      年     月     日

（2）变配电系统应通过当地国网电力公司验收通电，符合与当地电力管理部门验收规范及计量考核要求。

（3）付款方式与条件：见电力工程施工合同。

（4）计价和结算：见电力工程施工合同。

（5）违约责任及处理：见电力工程施工合同。

备注：上述商务条件为必须满足项。供 应商有进行响应的内容，响应内容须满足对应要求（未响应的部分视同接受对应条款），否则视为无效投标。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：工程实施过程中采购人有权根据实际情况变化对该工程范围和工程量做适当调增或调减，中标人不得以此作为索赔依据。

五、合同条款要求

电力工程施工合同

工程名 称：

建设单位：

施工单位：

工程编号：

合同签 订时间：   年  月  日

签 订合同双方：

建设单位（发包人）：　　　　　　　（以下称甲方）

施工单位（承包人）：（以下称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》、《福建省电力用户受电工程市场监管办法（试行）》的通知等其他有关法律、行政法规，为明确甲乙双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，做好配合协作工作，安全、高效、保质保量地完成工程施工任务，确保工程顺利竣工投产，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，签 订本合同，以资信守。

第一条工程概况

1.1、工程名 称：

1.2、施工依据包括：（1.2.1、1.2.2、1.2.3）

1.2.1、中标通知书

1.2.2、施工图

1.2.3、预算书

1.3、工程编号：

1.4、工程地点：

第二条本工程承包方式为以下第（2.1）种

2.1、包工包料

2.2、包工包装置性材料（不含设备、含电缆）

2.3、总价承包

2.4、其他承包方式

第三条工程内容

3.1、____________配电工程的电气、线路,管网土建工程等施工(具体以施工图纸及工程量清单为准)；

3.2、实际施工时若有不同（工程量若有增减）应按实调整，承包人不得以此为由作为索赔的依据。施工时应服从招标人、监理的现场调整。本工程的工程量清单中若有与其它专项工程的工程量清单中有复重的项目，应无条件服从发包人的安排归属哪个专项承包人施工，并不得以此为由作为索赔的依据。本项目涉及内容与原主体招标内容若有冲突时，承包人应听从发包人协调指挥，不得索赔。±0.00以上土建部分由主体中标单位负责施工，电缆支架及电缆沟部分由建设单位协调确认。

第四条工程质量

4.1工程质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及符合当地电业部门的有关规定，并通过电力等相关部门的专业验收合格且顺利送电的标准。

第五条  合同价款

5.1、本工程合同价款为人民币（小写）元（大写：）

第六条工程施工工期

6.1、本合同全部工程自年 　 月 　  日开工至年  　 月 　  日竣工，日历工期  120 天，本工程以具备送电条件为竣工标准。

6.2乙方在组织施工过程中，如果遇到下列情况，须顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

6.2.1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

6.2.2、因非乙方原因变更计划或变更施工图造成工期延误的；

6.2.3、因青赔问题或其它原因造成现场施工受阻，使施工无法正常进行的；

6.2.4、因施工现场未清理等原因，造成乙方无法进场开工的。

第七条施工准备

7.1、对线路安装工程，乙方在开工前应认真勘察外线路走向，若施工需要的征地、拆迁、青苗赔偿及跨越高速公路、铁路、民房、通讯线、电力线、树林等障碍物、中断道路交通的对外联系、协调工作，办理施工许可、林木砍伐许可、弃土许可等，乙方应及时派专业人员与相关部门沟通协调，甲方协助配合，因此产生额外工程量或相关行政审批费用可另行签证。

7.2、对电气安装工程，甲方应保证道路能满足设备搬运的要求。

7.3、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设 计交底；编制施工方案，安排施工总进度计划，做好施工准备。

7.4、乙方应在土建工程完工后组织土建交接，办理确认手续。

第八条物资供应

8.1、本工程所需的主要材料设备，由乙方按照设 计、规范、国网福建电力物资部发布的物资供 应商和当地电业局对物资供 应商的要求，根据甲方委托对工程所需要的材料设备进行采购，并应按照甲方要求提前15天向甲方提供有关资料和采购计划，经甲方书面确认后，方可采购进场，而且必须提供相关产品的合格证明。

8.2、施工期间设备、材料的保管：

本条款所约定的设备、材料，指的是用于工程设 计范围内构成工程本体的设备和材料。乙方为保证工程顺利建成投入的施工设备、器具不在约定范围之内，由乙方自行保管。

第九条工程款支付与结算

9.1、经双方约定，同意按以下方式支付合同约定工程款项

9.1.1、双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

1、工程预付款：无工程预付款

2、合同价格形式：固定单价合同形式，合同单价是包括增值税率为9%的含税价。

3、工程款（进度款）支付

（1）关于付款周期的约定：按月支付。

（2）监理工程师在接收到进度款工程量文件报告后7天内完成审核工作，发包人在收到监理工程师审核书后7天内完成审批，并在审批后14天内按照审核确认的工程量清单中已完成的合格工作量的80%支付进度款。

（3）工程竣工验收合格并通过当地电力部门验收送电后且提交完整结算资料方可支付至经业主和监理审核确认后结算总造价的90%。

（4）工程质量竣工验收合格后，乙方办理竣工结算，待工程结算经龙岩市财政投资评审中心审核确认后，工程款支付至审核确认后工程总造价的97%。

（5）审核确认后工程总造价的3%作为质量保修金，待质量缺陷责任期(以乙方的承若期为准）满后的28天内一次性无息付清。

（6）当出现下列不良履约情况时，甲方有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情况严重的甲方可单方终止承包合同，并不予办理结算：①、乙方所提供的材料经验收不合格；②、乙方在施工中不符合文明、安全施工要求；③、乙方未按本合同条款履约合同；④、乙方无故停工。⑤、竣工时乙方未提供城建档案部门出具的工程施工文件验收合格证明文件。

9.1.2、工程进度款支付时，乙方必须提供《工程款支付申请表》并附已完工程预算书、税务部门开具的同等金额的建安工程增值税发票，并报送甲方审核、审批后支付。其中乙方提供的建安工程增值税发票的开票单位必须与银行账户、合同签 订单位、中标单位名 称一致。

9.1.3、工程款全部以银行转账形式支付。

9.1.4、施工中，如因设 计变更等原因造成的款项不足，则不足部分应在工程竣工验收前支付给乙方。

9.1.5、乙方支取工程款时应提交同等金额的工程所在地税务部门开具的建安工程增值税发票开票抬头名 称为龙岩市总工会；因乙方未能提交正式发票的，甲方有权暂缓支付合同价款直至乙方提交正式发票且无需承担逾期支付责任。

第十条施工与设 计变更

10.1、乙方根据甲方提供的、经供电企业审定的施工图要求组织施工，在施工过程中若发生非乙方施工原因造成的设 计变更或增加预算外工作量时，甲乙双方应另行协商，并办理签证手续作为乙方追加费用依据，乙方应将变更后的设 计文件在竣工验收前报送甲方确认，待甲方确认后方可施工。

10.2、在施工中由于乙方自身原因造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

第十一条双方职责

11.1、甲方的职责

11.1.1按合同约定的方式支付工程款，且开工前使施工现场具备施工条件。

11.1.2根据工程进度的要求，统筹安排，协调地方和施工单位之间的关系，以保证工程进度顺利进行。

11.1.3提供给乙方的施工图纸、设 计变更确保是经供电企业审核通过的图纸；及时组织图纸会审及工程设 计和施工交底，协调解决施工过程中出现的问题；

11.1.4负责施工外部环境的协调。

11.2、乙方的职责

11.2.1组织有关人员编制组织措施，施工总进度计划，成品、半成品等进场计划，做好各项施工准备工作。

11.2.2按照合同的约定，做好材料的接收、采购、管理等。

11.2.3根据国家、行业有关标准或有关工程管理的规定和本合同的约定以及设 计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表的监督。

11.2.4按有关规定提供中间检查、设备异动基础资料、竣工验收技术资料，负责中间检查、竣工检验等的申报，组织竣工验收，办理工程竣工结算。

11.2.5必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应费用。

第十二条竣工验收、缺陷责任期

12.1、整体工程或单项工程竣工时，乙方如需甲方验收，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。

12.2、竣工工程验收合格后，从验收之日起7天内乙方向甲方移交竣工资料、工程结算书等，此时工程已向甲方移交完成。如甲方不能按期接管，致使已验收的工程发生损失，应由甲方承担。

12.3、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。

12.4、竣工工程验收合格以国家、行业颁发的现行施工验收规范、质量检验标准和施工图设 计文件及有关资料为依据，并符合当地供电部门的验收要求且顺利送电为竣工验收合格。

12.5、竣工工程验收合格后即进入缺陷责任期。本工程的质量缺陷责任期为2年。

①在缺陷责任期内设备运行发生故障时，乙方接到故障通知后12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况等），若12小时内无法排除故障，则应先提供同 档次备用设备供甲方使用。其中发生的一切费用由乙方承担。若24小时内再无法排除故障又不能提供备用设备，甲方通知其他人排除故障，发生费用由乙方承担。缺陷责任期内乙方提供维修技术人员每年现场随访4次（每季度一次），定期免费对设备进行维修保养（包括零部件的更换）。

②乙方应在整个缺陷责任期内负责以纠正、修复或更换设备的制造和设 计上的缺陷，由此发生的费用由乙方负担。

③在缺陷责任期内，乙方应免费进行故障和缺陷的维修工作，但系统和设备的日常维护及消耗品由甲方承担。

第十三条工程负责人及工伤事故

13.1、甲方委派项目负责人：         （联系电话），乙方委派项目负责人: （联系电话:）为项目负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督及办理其他有关事宜。

13.2、乙方项目负责人（项目经理）

13.2.1 项目经理：

姓    名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：22天。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以每次3000元的罚款。

13.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目负责人每人次拾万元人民币。

13.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的项目经理为止。

其他技术骨干：

项目技术负责人：姓名：职称：身份证号：岗位证号：

施工员：姓名：职称：身份证号：岗位证号：

安全员：姓名：职称：身份证号：岗位证号：

承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位。

承包人如要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，未经发包人批准，不得更换投标时所报的项目负责人和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经监理人和甲方批准更换项目负责人、项目技术负责人及施工员的，承包人应按照约定向发包人交纳赔偿金，如下：

承包人向发包人申请要求更换项目负责人和项目技术负责人并得到发包人批准。

13.3 承包人人员

13.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内  。

13.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的主要施工管理人员为止。

13.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目负责人及项目技术负责人每人次拾万元人民币；

――更换施工员等其他人员每人次叁万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以每人次3000元的罚款  。

应按闽建建【2018】37号《关于房建市政工程施工许可证和竣工验收备案办理有关事项的通知》规定贯彻执行。本工程现场安全员的数量应按建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》标准配置。

13.4、乙方施工人员，在施工中发生因乙方责任的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

13.5、因施工现场不具备施工条件而要求乙方进场作业，或甲方现场违章指挥等甲方过失而引起安全事故，造成人员伤亡、设备损坏、工程停工等，甲方应承担安全责任及因此所发生的费用、造成的损失，且因此造成工期延误的工期应相应顺延。

第十四条 监理人

14.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：负责监督合同的履行;按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理以及不同施工队伍之间交叉配合工作的协调;对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理;承包人无论何种原因以书面形式提出的调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。

关于监理人的监理权限：发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

需要取得发包人批准才能行使的职权：_以发包人书面通知为准_。

关于监理人在施工现场的办公场所的提供和费用承担的约定：由承包人负责。

14.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：

职    务：

监理工程师执业资 格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

关于监理人的其他约定：

第十五条  其他附加条款

在上述有关条款约定乙方应完成的工作和应尽相应职责的义务之外，乙方受甲方委托，在甲方的授权范围内从事以下相关工作：（15.2、15.3、15.4、15.5）

15.1、向供电企业提交接入系统继电保护定值整定申请。

15.2、根据建设进度，提前至少 8个工作日向供电企业提交进行涉网带电作业施工申请，或在每月 15日前（含15日）向供电企业提交10kV用户书面停电需求申请。

15.3、向供电企业提交计量互感器校验委托，送交受检计量互感器，并附出厂试验报告和合格证。

15.4、向供电企业提交设备命名基本资料，按规定办理施工工作票等相关事宜。

15.5、上述约定的甲方授权的工作除在本协议中约定外，甲方应提供的授权委托书明确授权的相关事项。

15.6、开工日期以建设单位或监理单位开出的开工令为准，竣工日期以工程安装调试并通过当地电力部门验收合格送电并将配电房及相关资料设备移交相应部门后为止。

第十六条其他约定

16.1 甲方违约

16.1.1 甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：  / 。

16.1.2乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：按合同条款中的相关约定处理。

双方约定的乙方其他违约责任：本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

（1）因乙方原因造成工期延误，每延误一天向甲方支付违约金人民5000元，工期延误违约金由甲方直接从乙方的工程款中扣抵。误期赔偿费限额为合同价款,工期超过规定处罚限额后，甲方将有权视具体情况决定单方面解除合同，由此造成的任何损失由乙方承担。

（2）因乙方原因造成电力部门验收不通过，乙方必须在5日（含重新验收通过）内整改完成，因整改耽误的工期，每延误一天向甲方支付违约金人民币1000元。

（3）双方约定的乙方其他违约责任：

①因乙方不按施工设 计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由乙方自行承担。乙方还应按工程合同总价的10%向甲方支付违约赔偿金，由甲方直接从工程款中扣低。
　　②工程违约分包处理。本工程不允许乙方以任何名义进行转包和违法分包。如乙方将工程进行转包或未经甲方同意擅自分包或违法分包，甲方有权责令乙方出场、有权要求乙方支付10万元违约金，并有权单方面取消乙方的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由乙方负责，甲方有权向乙方索赔。

③乙方违约的其他约定：乙方中有下列情况之一时，甲方有权调整乙方的工作内容直至解除本合同，甲方因此所遭受的一切损失，乙方应承担全部赔偿责任：

a、乙方假借他人公司名义承接本工程；

b、乙方延期开工达7日；

c、乙方施工进度比经甲方工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、乙方无正当理由全面停工达三日；

e、乙方有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使乙方不能履行合同责任的情况或乙方违背本合同或附件的规定时。

f、乙方发生重大安全质量事故的；

g、甲方发现乙方将工程转包给其他人或违法分包；

h、工作草率，不听从甲方的指令或拒绝改正；

乙方如因上述情况之一而遭甲方解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由甲方全权使用。无论甲方自理或改由其他承包商施工，甲方与乙方在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，甲方仍依法向乙方要求赔（补）偿而不受上述约束。

16.1.3 因甲方违约解除合同

关于甲方违约解除合同的特别约定：    /             。

甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    /                  。

16.2. 履约担保

中标人在签 订合 同前须以转帐或电汇或银行保函的方式向采购单位提交中标金额10%的履约保证金，该保证金在整个项目验收合格后无息退还（如有违约罚款，须扣除）。

16.3. 不可抗力

16.3.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市 级以上政府公告不允许施工的日期。

16.3.2不可抗力后果及其处理

16.3.3不可抗力造成损害的责任

不可抗力造成的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担其相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

16.4. 保险

16.4.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

16.4.2 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人确定 。

第十七条:补充条款

17.1.人员到位要求：按《福建省住房和城乡建设厅关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建[2017]44号）和项目部施工管理人员《福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建[2013]43号）文件的规定、承包人投标承诺及发包人同意的备案施工人员名单（附表）进行配备、管理。

17.2.实名制考勤管理要求：施工管理人员必须采用实名制，并接受人脸识别打卡系统考勤，否则，视同为相关岗位施工管理人员长期不在施工现场履职。

17.3.施工管理人员变更要求：经备案的项目部施工管理人员，未经发包人事先书面同意，承包人擅自更换项目负责人和项目技术负责人的按每人次拾万元人民币向发包人支付违约金，擅自更换其他管理人员按每人次叁万元人民币向发包人支付违约金。发包人认为施工管理人员不能胜任工作岗位，要求对其更换的，承包人应当同意并在15日内更换新的人员到岗。人员更换实行“先进后出”的原则，新更换的人员需先入驻项目部试用（试用期不少于一周)，发包人确认新更换人员具备岗位履职能力后，办理人员变更手续；被撤换的人员应在变更手续办完后，方可离岗。承包人拒不撤换不胜任岗位施工管理人员的，发包人有权处罚承包人，处罚金额与承包人擅自变更相应岗位管理人员的违约金额相同；承包人收到发包人的人员更换书面通知后30天内未能人员更换到岗的，可视同为承包人拒不撤换不胜任岗位施工管理人员；必要时发包人可约谈承包人的法定代表人。

17.4.施工安全教育培训：项目所有人员进场前应接受三级安全教育，作业人员开工前应接受安全技术交底，并做好影像资料的现场存档备查。

17.5.承包人应遵守执行发包人的工程管理相关制度；承包人必须建立健全安全保证体系和质量管控体系，若在项目实施过程中发现承包人存在质量安全违规行为和事故隐患的，对承包人进行计分和处罚。

17.6.承包人企业总部应按动态监管办法的管理规定，定期派专家组成的检查组对施工现场进行质量安全检查。检查时间应提前通知发包人现场代表。检查人员应对施工现场进行全面检查，发现存在隐患应下发整改通知书，并签字、盖单位公章及保留检查影像资料，现场存档备查。如果承包人总部检查组检查后，仍被发包人上级或主管部门检查出该发现而未发现的较严重违规行为或较大质量安全隐患，视同承包人未按规定开展检查。

17.7.承包人施工资料的编制和管理，应做到真实、完整、及时,与工程进度同步更新，项目负责人、项目技术负责人、安全员：质检员和施工员应及时自行完成岗位职责内的施工组织设 计、专项施工方案、质量安全技术交底、检查与验收记录等重要内业资料，杜绝资料员代替完成内业资料的现象。承包人项目部各岗位施工管理人员必须接受并积极配合监理人对其内业履职情况的监督管理，否则可视同为相关岗位管理人员长期不在施工现场履职。

17.8.危大工程管理要求：承包人应列出危险性较大的分部分项工程清单报发包人备案，并严格按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）规定进行施工，开工前应结合工程实际情况，有针对性地做好专项施工方案的编制、论证、审批及安全技术交底工作，施工过程严格按专项施工方案实施，并按规定要求进行检查和验收，且留有影像资料现场存档备查。

17.9.项目发生质量安全事故时，发包人有权根据政府部门出具的?°事故调查报告?±中明确的事故责任情况，对承包人做出相应的处理和处罚。

第十八条争议的解决方式

甲、乙双方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决，若协商解决不成，按下列第( 18.2 )方式解决：

18.1、向仲裁委员会申请仲裁；

18.2、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十九条  附则

本合同一式陆份。甲乙双方各执叁份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件

- 技术规范书（预公告稿）.docx